ДПК-3 Администрации Ивановского сельсовета

Ирбейского района Красноярского края

ТАБЕЛЬ

Основных обязанностей боевого расчета на автоцистерне

в составе 4-х человек

| Состав боевого расчета | Пожарно-техническое | Первоначальные действия по тревоги | Основные обязанности расчета при боевой работе |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отделения | Автомобиль с пожарно-техническим вооружением, спасательную веревку, электро фонарь, облегченный лом, справочники водоисточников. | Надевает боевую одежду и снаряжение, получает путевку, следит за посадкой личного состава на фасаде части. Садится в кабину рядом с водителем, объявляет адрес и подает команду на выезд, уточняет по справочнику расположение ближайших водоисточников. | Отдает команду или распоряжение отделению, идет в разведку, руководит работой отделения по спасению людей, тушению пожаров и эвакуацию имущества. |
| Пожарный № 1 | Принимает все стволы «Б», рукава диаметром 51 мм, ГПС-600, рукавные задержки и зажимы, спасательную веревку, электро фонарь, путевой шпагат, все лестницы, ломы, багры, топоры, пилы, лопаты, ведра, разветвления, огнетушитель, г-600. | Надевает боевую одежду и снаряжение, открывает ворота пожарного депо. Садится в автомобиль с левой стороны, берет ствол «Б», спасательную веревку и рукавную задержку. | Прокладывает магистральную или рабочую линию, работает со стволом, выполняет работу по спасению людей, вскрытию и разборке конструкций. |
| Пожарный № 2 | Принимает все стволы «А», рукава диаметром 77 мм, комплект для резки электропроводов (сапоги резиновые, перчатки, коврик, ножницы), радиостанцию, справочник радиопозывных и телефонов, всасывающие рукава, переходные головки, пожарную колонку, крюк для открывания крышки гидранта, рукавные зажимы, переходные мостики, всасывающую сетку. | Надевает боевую одежду и снаряжение, открывает ворота пожарного депо. Садится в автомобиль с правой стороны, берет ствол «Б», рукавную задержку. | Вместе с водителем устанавливает автомобиль на водоисточник, прокладывает магистральную линию, работает со стволом и с инструментом для резки электропроводов, выполняет работу по спасению людей, вскрытию и разборке конструкций, устанавливаемые переходные мостики. |
| Водитель | Принимает автомобиль (двигатель, насос, ходовую часть, кузов, ключи для соединения рукавов, шоферской инструмент, переносную низковольтную электролампочку, мед. Аптечку), проверяет наличие воды. | Садится в автомобиль, заводит двигатель, по указанию начальника отделения выезжает из пожарного депо. | С пожарным № 2 устанавливает автомобиль на водоисточник, переключает работу двигателя на насос, работает на насосе, обеспечивает подачу воды в рукавную линию. |